Об утверждении  Муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан  2019-2021годы

В соответствии со ст. 15  ч.1 п.1 и ст. 43 ч.6 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5.1. ст.26 главы 3 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г.  п.8 «О разработке и утверждении  программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры», Администрация сельского поселения Новокабановский  сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новокабановский сельсовет  муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы (далее Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                           И.Ф.Башаров

Приложение

к постановлению главы

СП Новокабановский сельсовет

№_____ от____________г.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Новокабановский сельсовет муниципального района

Краснокамский район Республики Башкортостан

на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Новокабановский сельсовет Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: обеспечить регулирование надбавок для организаций коммунального комплекса, привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации программы | 2019 - 2021 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |

# 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное   развитие коммунальной  инфраструктуры   сельского поселения предназначено   для     создания   необходимых   санитарно-гигиенических   условий    и  высокого   уровня  комфорта   жителям   сельского поселения .   Инженерные  сети сельского поселения  обслуживают жилищный  фонд, учреждения  социального  значения, культурно-бытовые предприятия, и  организации   всех  видов деятельности.  Все  это представляет  собой  комплексную  систему,  состоящую  из  инженерных коммуникаций,   сооружений  и  специальных  устройств.

Инженерное  обеспечение сельского поселения  состоит из   систем  теплоснабжения водоснабжения, водоотведения, электро - и газоснабжения.

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

1.1 Существующее положение

В с. Новокабаново водопроводные сети построены в 1976году и были запитаны от артезианской скважины. В настоящее время качество питьевой воды из скважины не соответствует требованиям СанПин. Во многих местах водопроводные трубы очень истончились, что приводит к частым порывам. Износ водопроводных сетей составляет 100%.

1.2 Генеральный план.

Участок  под реконструкцию водопровода находится на землях                                              МО Новокабановский  сельсовет   и предназначен для водоснабжения жилых домов  в   с. Новокабаново и социальных объектов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая система водоснабжения относится к III категории.

Для наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные     гидранты  в железобетонных колодцах Ø 1500мм.   Расход воды на наружное  пожаротушение составляет    10,0 л/с.    Расчетное количество пожаров - 1.

Водопроводная сеть оборудована  запорной арматурой, пожарными гидрантами.

По просьбе заказчика из-за больших утечек воды водоразборные колонки не устанавливаются. Водоснабжение населения произвести путем подключения  каждого жилого дома к водопроводу с установкой узла учета расхода воды.

Пожарные гидранты обеспечивают радиус действия не менее 100 м.У проектируемых пожарных гидрантов необходимо предусмотреть соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающего покрытия. В пониженных точках каждого ремонтного  участка предусмотрены выпуски  для   промывки     трубопроводов,  а в повышенных - вантузы для спуска воздуха.

Перед   производством земляных работ вызвать на место представителей организаций, имеющих  в данном районе инженерные сети и в их присутствии уточнить местоположение существующих сетей, согласовать порядок и метод производства работ.

Скрытые работы  подлежат освидетельствованию с составлением акта на завершенную часть работы по форме приложения Б  СНиП 12.04-2002.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

- подготовка оснований под трубопроводы и обратная засыпка;

- выполнение уплотнений стыковых соединений;

- герметизация мест прохода через стенки колодцев и камер;

- монтаж фасонных  соединительных частей и арматуры.

Трасса охватывает проезжую часть и газоны. После окончания строительно-монтажных работ, предварительно снятый растительный слой и асфальтовое покрытие дорог восстановить.  При строительстве вскрытые  участки  не действующего водопровода  демонтировать.

1.3 Технологическая часть.

Водопотребление, необходимые напоры, качество воды.

Количество и состав водопотребителей приняты по данным администрации сельского поселения Новокабаноский сельсовет. Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты по табл.1 СНиП 2.04.02-84*, на водопой скота по разделу 3 ВНТП-Н-97.

Расчетные расходы приведены в таблице 1.

Вода, потребляемая для хозяйственно-питьевых целей населения должна соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-2002 «Вода питьевая».

Расчетный расход воды  на пожаротушение с.Новокабаново

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование | Кол-во жителей, чел. | Расчетное количество пожаров | Расход воды на 1 пожар. л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожаротушение. | 909 |  |  |
| 2 | Наружное по сельскому населенному пункту |  | 1 | 5 |
| 3 | Наружное по объектам соцкультбыта |  | 1 | 10 |

Расход воды на наружное пожаротушение для населения принят 5 л/с и  10,0 л/с для общественных зданий.   Расчетный расход воды на  пожаротушение принят в зависимости от требуемых максимальных расходов на наружное и внутреннее пожаротушение обслуживаемых объектов.

К объектам соцкультбыта относится  строящийся сельский дом культуры, здание правления.        Дополнительный пожарный объем на  пожаротушение  объектов соцкультбыта  предусмотрен  от   пруда, расположенного в центре села Новокабаново. Для подъезда пожарных машин и забора воды на нужды пожаротушения предусмотрен съезд с площадкой с твердым покрытием размером 12х12м. Забор воды возможен в любое время года. Так же на территории строящегося СДК  предусмотрены пожарные емкости.

Необходимый объем воды для наружного пожаротушения рассчитывается исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожара 3 часа

W=10 х 3,6 х 3 / 2 = 108м3

С учетом испарения воды и образования льда принимаем  необходимый объем  200 м3.

Представлена справка № 344 от 03.12.13г., выданная администрацией сельского поселения Новокабановский сельсовет.   У места забора воды из водоема предусмотрен указатель по  ГОСТ Р12.4.026   Подача полного расчетного расхода воды  на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды.  Свободный напор в наружной сети принят 10,0м.   Свободный напор  при пожаротушении принят 10,0м.

1.4.Гидравлический расчёт.

Потребление воды жилым сектором принимаем по упрощенной схеме, которая условно допускает, что  отбор воды в жилые дома происходит равномерно по всей длине сети. Тогда количество  воды, отбираемое на каждом расчетном участке, будет пропорционально его длине.

Удельный путевой расход:

qуд. пут. = Q пут./∑li ;

где  ∑li  ―  длина водопроводной сети, км.

Путевые расходы на каждом участке:

q пут.i =  qуд. пут. × li    (л/с )

Среднее значение  экономического фактора  Башкортостана Э=0,5. На основании полученных данных назначаем диаметры труб   110 мм на участке от точки врезки до ВКГ 7,  90мм  (см. схему водопровода).

Труба ПЭ 80 SDR 11  - 110х10, 90х8,2

Потери напора

h = К× А×q2×L

Свободный напор

Hсв.min.= 10 +4﴾n-1﴿

Hсв =  Hсв.min +∑ h

Для удобства  результаты вычислений  представляем в виде расчётных схем, представленных на листах 5953-НВК, л.6,7.

1.7. Зоны санитарной охраны.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п. 2.4.3) ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а)	при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм  и  не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б)при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
         Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях до изученной  глубины 3,0 м  грунтовые воды не обнаружены, следовательно принимаем ширину санитарно-защитной полосы 10 м по обе стороны от водовода.                                                                                Мероприятиями по санитарной защите водовода, проходящего по застроенной территории (по улицам с. Новокабаново), являются:                                                                                                            - отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод;

-проектируемый водопровод не проходит по территориям свалок, скотомогильников, кладбищ, выгребных ям.

## 1.5. Водоотведение.

В с.Новокабаново организована централизованная система канализации, действуют очистные сооружения. Общая мощность очистных сооружений с.Новокабаново составляет 0,2 тыс.м3 в сутки.

В 2014 г. фактический пропуск сточных вод через очистные сооружения составил 11.834 тыс.м3, сточные воды являются недостаточно очищенными.

Согласно генеральной схемы санитарной очитки территории централизованной канализации обеспечены часть жилого фонда, школа, детский сад и приют. Сливных станций нет.

Сточные воды с.Новокабаново проходят полную биологическую очистку. Мощность КОС -200 м3/сутки. На КОС предусмотрена биологическая очистка  сточных вод с использованием аэротенков и последующим обеззараживанием хлорсодержащими препаратами. Водоизмерительная аппаратура отсутствует.

Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической  схемы требованиям обеспечения нормативов качества  сточных вод и определение  существующего дефицита (резерв) мощностей

| Местоположение очистных сооружений | Обслужива емое население, тыс.чел. | Мощность КОС, тыс. м3/сут. | Пропуск сточных вод, тыс.м3/сут. | год постройки/ реконструк ции | Сброс сточ ных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новокабаново | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 1985 | руч.Безымянный |

КОС с.Новокабаново

-аэротенок 20шт.

-отстойник 2 шт.

-контактный резервуар 20 шт

-приемная камера 1 шт.

-иловые площади 3 карты

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 6 апреля 2010 года №47.03.03.000.Т.000009.04.10 на проект нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмом в водные объекты по выпускам сточных вод сброс очищенных сточных вод осуществляется с КОС Новокабаново-через ручей Безымянный. Указанные сооружения построены в 1980-е годы.

Протяженность сетей канализации в с.Новокабаново составляет 10,75 км, в т.ч. напорных коллектров-5,5 км. сети проложены в 1980-х годах. Износ канализационных сетей  составляет 90%.

| № п/п | Месторасполо жение | Материал | Протяжен ность коллекторов, км. | Диаме тр, мм | Год стро- ва | Про цент изно СА, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безнапорная сеть канализации |
| 1 | с.Новокабаново | саль | 5,5 | 400 | 1980 | 80 |

## 1.6. Теплоснабжение.

Общая площадь отапливаемого жилищного фонда (жилых помещений) сельского поселения  составляет на 01.01.39640 кв.м., из них подключенное к центральному отоплению 5175 кв.м., учреждений бюджетной сферы-556.7 кв.м.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения  осуществляется по смешенной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе и котлами на природном газе. Централизованное теплоснабжение имеется в основном  в многоквартирной застройке и крупных зданиях общественного назначения в сНовокабаново, поставка тепловой энергии осуществляется от котельного цеха №9 ООО «БАШ РТС» расположенном в г.Агидель.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения  осуществляет ресурсоснабжающая организация: ООО «БАПШ РТС0Нефтекамск».

Характеристика существующих котельных и сетей

Теплоснабжения

Источники теплоснабжения:

| № п/п | Наименование котельной | Марка уст-х котлов | кол-во котлов | Год установ ки | топли во | Установ ленная мощность (Гкал/ч) | Подключ нагрузка всего (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельны цех №9 | ГМ-50/14-250 ГТЭС «Урал 4000» | 6 2 | 1993 2002 | Природ ный газ | 144 | 15,2/1368 |

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности).

| Наимен. котельной | Выработанная тепловая энергия (Гкал) | Отпущенная тепловая энергия (Гкал) |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС |  |  |
| Котельный цех №9 | 143430 | - | 5472/987 | - |

По сельскому поселению Новокабановский сельсовет одиночное протяжение уличной линии электропередачи составляет 30,917 км. Количество ТП - 10  единиц

## 1.7. Газоснабжение.

В настоящее время источником газоснабжения села Новокбаново является существующий газопровод высокого давления. Подача газа в село осуществляется от ГРП, расположенной на восточной окраине села. Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## 1.8. Электроснабжение.

Обслуживание и содержание электрических сетей   переданы в  Краснокамский РЭС.

В состав сельского поселения входят два населенных пункта:  с. Новокабаново и д.Кузгово . Число проживающих в поселении составляет: 1256 человек.

Единственным источником обеспечения объектов поселения электрической  энергией является Нефтекамское отделение филиала «ЭСКБ – Запад» ООО «ЭСКБ».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в учреждениях, расположенных на территории сельского поселения.

В числе основных причин, по которым энергоснабжение учреждений, расположенных на территории сельского  поселения,  выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета поселения по электроснабжению;

- улучшения микроклимата в зданиях учреждений;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в учреждениях, расположенных на территории сельского  поселения Новокабановский сельсовет,  при неизбежном росте тарифов.

Цели и задачи Программы

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета поселения учреждений энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 3 % ;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в зданиях учреждений, расположенных на территории сельского  поселения Новокабановский  сельсовет;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Система программных мероприятий.

Система мероприятий по реализации Программы, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ориентирована на внедрение энергосберегающих мероприятий во всех сферах жизнедеятельности  поселения:

- в учреждениях и организациях бюджетной сферы  сельского поселения;

- в системах наружного освещения.

В качестве исполнителей Программы выступают:

- Администрация сельского поселения Новокабановский  сельсовет;

- Учреждения, расположенные на территории сельского поселения.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

### Мероприятия по энергосбережению в учреждениях и организациях бюджетной сферы  сельского поселения Новокабановский  сельсовет

В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение энергетических обследований зданий;

- разработка пообъектных программ (планов мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления;

- сокращение потребления электрической энергии и мощности, внедрение экономичных источников электрического освещения;

- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для муниципальных нужд товаров, работ и услуг с учетом их энергетической эффективности;

- прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

- проведение семинаров, разъяснительных и иных мероприятий с руководством бюджетных учреждений, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

- проведение разъяснительной работы среди населения, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения, установки энергосберегающих ламп и бытовых приборов.

Мероприятия по энергосбережению в учреждениях

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование    учреждений и административного здания до 2016 года с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по их реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных.

Она содержит информацию об энергопотреблении по учреждениям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета поселения. Информация подразделяется на две группы данных:

- начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;

- переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями бюджетных учреждений. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

- - описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках ресурсоснабжения зданий);

- - список объектов (административное здание);

- - объекты и пользователи;

- - суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

- - удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м кв. и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

- - тип потребления.

# II. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Водоснабжение. Проектные  предложения.

При проработке мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения необходимо выполнить следующие пункты:

1.обеспечить  абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

2.оргнизовать централизованное водоснабжение на территориях, где оно отсутствует (строительство новых скважин и сетей водоснабжения);

3.внедрить безопасные технологии в процессе водоподготовки (установки обеззараживания и очистки);

4.пректатить сброс промывных вод сооружений без очистки, побуждать организации к внедрению систем с оборотным водоснабжением в производстве;

5.обеспечить водоснабжение максимального водопотребления в сутки объекты нового строительства и реконструируемые объекты, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

6.оценить возможность резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Для обеспечения надежного водоснабжения объектов перспективного строительства, а также существующих потребителей требуется выполнить:

1.Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию существующих водопроводных сетей(первая очередь).

2.Начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения  не охваченной системой централизованного водоснабжения (расчетный период).

3. Разработать проектно-сметную документацию на строительство новых скважин и сетей водоснабжения д.Кузгово (расчетный период).

4.С целью нормализации давления в сетях водоснабжения необходимо установить регуляторы давления, узлы учета, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок).

5.Содействовать в установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования питьевой воды.

2.2.Водоотведение. Проектные предложения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества представления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребностей в обеспечении услугой водоотведения  новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование  системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения являются:

-реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения  сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей.

-обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые  и преобразуемые территории сельского поселения, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды

В с.Новокабаново для обеспечения надежного водоснабжения объектов перспективного строительства, а также существующих потребителей требуется выполнить:

1.Разработать проектно-сметную документацию на строительство новых сетей  водоотведения.

2.Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию и капитальный ремонт существующих канализационных сетей и очистных сооружений.

3.Установить приборы учета принимаемых стоков.

2.3. Теплоснабжение. Проектные предложения.

На территории сельского поселения Новокабановский сельсовет требуется реконструкция тепловых сетей. По отдельным сетям и их участкам имеются сверхнормативные тепловые потери в сетях-20%, что свидетельствует о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции. Рекомендуется при прокладке новых и замене существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы и пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчетами гидравлического режима. Для сокращения времени устранения аварий и уменьшения их последствий рекомендуется внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля (ОДК).

Предложения по величине требуемых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2018 года (согласно утвержденной программы комплексно развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новокабановский сельсовет)  и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

Основными направлениями развития теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей, с целью снижения накладных расходов на выработку тепловой энергии, снижение тарифа на тепловую энергию, повышение качества теплоснабжения, повышение надежности теплоснабжения, снижение расходов на закупку топлива, электроэнергии.

Ремонт физически изношенных и плохо изолированных участков теплотрасс с целью снижения уровня потерь в сетях и создания оперативно-диспетчерских систем дистанционного контроля сетей с целью ускорения выявления и локализации аварий, минимизации последствий аварийных  ситуаций.

Установка приборов учета тепловой энергии.

111.  Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами связан с требованиями федерального законодательства. До 2030 года стоят задачи — минимизировать вредное воздействие отходов на здоровье человека и окружающую среду, а из отходов извлекать максимальное количество вторичных материальных ресурсов. Хоронить в конечном итоге должны всего 14 процентов отходов, все остальное (86%) должно утилизироваться и перерабатываться.
          Собирать, перерабатывать и захоранивать мусор в соответствии с утвержденными территориальной схемой и программой в Республике Башкортостан будут четыре региональных оператора по пяти территориальным зонам (один оператор на две зоны).

Зона №2 - OOO «Дюртюлимелиоводстрой» Аскинский район, Балтачевский район, Бирский район, Бураевский район, Дюртюлинский район, Илишевский район, Караидельский район, Калтасинский район, Краснокамский район, Мишкинский район, Татышлинский район, Янаульский район, ГО г. Агидель, ГО г. Нефтекамск.
          Администрация сельского поселения  обязана обустроить контейнеры для мусора их уже в этом году. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Пока же складывать коммунальные отходы нужно в пакеты или другие емкости.

IV. УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Администрация сельского поселения Новокабановский  сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан обеспечивает координацию, согласование и контроль за действиями всех организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы и включение их в инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса на соответствующий год, которые разрабатываются в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- планирование исполнения конкретных объемов работ;

- выполнение работ;

- отчетность по исполнению мероприятий.

Программа может при необходимости корректироваться.

## V.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации данной Программы ожидается достичь:

Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры.

- создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новокабановский  сельсовет муниципального района Красноркамский район Республики Башкортостан, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; внедрение энергосберегающих технологий.

Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Экономические результаты:

- плановое развитие систем коммунальной инфраструктуры.